国道310线郑州西南段改建工程交通安全设施工程

施工招标公告

### 1．招标条件

本招标项目国道310线郑州西南段改建工程已由郑州市发展和改革委员会以郑发改基础[2017]695号批准建设，施工图设计已由郑州市交通运输局以郑交规划[2018]204号批准，项目业主为郑州市公路建设重点工程管理处，建设资金来自财政资金，出资比例为100%财政资金，招标人为郑州市公路建设重点工程管理处。项目已具备招标条件，现对该项目的交通安全设施工程进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1项目位置及建设规模

该项目位于河南省郑州市西南部，路线总体呈东西走向，起点（桩号为K38+261）位于中牟县祥云寺村与管城区交界处接G310中牟段改建工程终点，路线向西沿西南绕城高速南侧下穿京广高铁、上跨京广铁路及南水北调中线工程后进入新郑市。路线向西经龙湖镇祥云路、下穿地铁2号线、上跨老G107后偏向西南，上跨大学南路（设古城村互通式立交）、郑尧高速进入二七区、新密市交叉区域。路线经樱桃沟南、新密白寨北、上跨郑登快速通道（设陈家沟互通式立交）偏向西北，在高庙村下穿郑少高速（设高庙村互通式立交）向西进入荥阳境内。路线经东林水泥厂南、古城社区、天瑞水泥厂北、龙门社区南，在崔庙镇徐老庄西与同步建设的国道234线郑州境国道310以南段（荥阳乔楼至崔庙段）改建工程相交，设置徐老庄互通式立交（只计入主线标准断面相关工程）到达本期施工图设计终点（桩号为K84+160）。路线向西经郑州市造纸印刷厂南侧通过，在朱岗村北侧后折向西北，与规划的焦平高速交叉，向西上跨S233折向西北，终点（桩号为K90+830）止于荥阳市刘河镇刘家门西与巩义交界处，接规划G310巩义段改线项目起点（该路段暂不实施）。路线全长52.745公里。

按照《郑州市人民政府关于环城货运通道建设有关问题的会议纪要》（〔2018〕19号）文件安排，考虑G310巩义段线位未定，本次建设暂不实施G234至巩义段，待巩义段线位确定后同步实施。由此，本期工程为路线起点至G234徐老庄互通立交主线结束处，全长46.047公里。其中，管城区境内5.991公里，新郑市境内12.379公里，二七区、新密市交叉区域13.803公里，荥阳市境内13.874公里。

2.2项目技术标准

该项目采用双向六车道一级公路技术标准，设计速度100公里/小时。主线标准路基宽度33.5米，其中中央分隔带宽2米，行车道2×3×3.75米，左侧路缘带2×0.75米，右侧硬路肩2×3米（含路缘带0.5米），土路肩宽2×0.75米。

南水北调特大桥主桥桥梁总宽34.5米。其中：中央分隔带宽3米，左侧路缘带2×1米（含C值2×0.25米），行车道2×3×3.75米，硬路肩与防撞护栏2×3.5米。祥云路高架桥总宽32米。其中：中央分隔带宽1米，左侧路缘带2×0.75米，行车道2×3×3.75米，硬路肩与防撞护栏2×3.5米。

路面采用沥青混凝土结构。南水北调特大桥主桥设计荷载采用1.3×公路-Ⅰ级，设计洪水频率为1/300。其他桥涵设计荷载采用公路-I级，设计洪水频率为1/100。

其他有关标准按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)中的规定执行。

全线新建道路路面结构采用沥青混凝土，路面结构总厚度71厘米，自上而下采用：5厘米中粒式改性沥青混凝土（AC-16C）+8厘米粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C）+40厘米水泥稳定碎石+18厘米水泥稳定碎石。

南水北调特大桥主桥为预应力混凝土单索面部分斜拉桥，一孔跨越南水北调中线干渠，采用悬臂浇筑法施工，设置斜拉索索力、支座压力检测系统。

按照《郑州市交通运输委员会关于国道234线郑州境国道310以南段（荥阳乔楼至崔庙段）改建工程施工图设计的批复》（郑交规划〔2018〕178号）文件，该项目徐老庄互通范围内只计入主线标准断面宽度的相关工程。

2.3计划工期：

施工工期：3个月；缺陷责任期24个月；

2.4招标范围及标段划分

本次施工招标范围包括交通安全设施详见招标图纸及工程量清单所有内容。本次施工招标划分为4个标段：

| 标段号 | 起讫桩号 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| JA-1 | K38+261.625～K43+745、 K49+080～K58+800 | 标志、标线、护栏、声屏障 |
| JA-2 | K43+745～K49+080 | 标志、标线、护栏、声屏障等 |
| JA-3 | K58+800～ZK67+300/YK67+300 | 标志、标线、护栏等 |
| JA-4 | ZK67+300/YK67+300～K84+160 | 标志、标线、护栏等 |

### 3．投标人资格要求

3.1本次招标投标人资格要求：

| 标段 | 资质要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- |
| JA-1、JA-2、JA-3、 JA-4 | 1.具备独立法人资格、持有有效营业执照并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.投标人须具备建设行政主管部门核发的公路交通工程专业承包公路安全设施分项一级资质且具有有效的安全生产许可证。 3.拟派项目经理具有公路工程相关专业的中级及以上技术职称，并取得本单位注册公路工程专业二级建造师证书，具有有效的B类安全生产考核合格证。 4.投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字﹝2011﹞114号）要求，本项规定仅适用于具有公路交通工程专业承包资质的企业）。 | 1、投标人近五年（2016年1月1日至投标截止时间，以交（竣）工日期为准）独立完成过2条以上（含2条）单项合同价（或结算价）1000万元及以上的一级公路及以上等级公路交通安全设施工程施工业绩。 2、拟派项目经理近五年（2016年1月1日至投标截止时间，以交（竣）工日期为准）担任过1条以上（含1条）单项合同价（或结算价）1000万元及以上的一级公路及以上等级公路交通安全设施工程项目经理。 注：同一业绩满足多项要求的可以重复使用） |

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3每个投标人最多可对　2　个标段投标，每个投标人只允许中　1　个标。对投标人信用等级的认定条件为：本次招标不接受最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级的投标人投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

### 4．招标文件的获取

4.1凡有意申请参加投标者，请于2021年2月2日至2021年2月8日，登录“郑州公共资源电子招投标交易平台http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/”，凭CA证书下载招标文件。尚未办理企业CA锁的，河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链接：（http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理，点击交易中心登录入口自助绑定。如遇使用问题请拨打客服电话0371-96596。

4.2投标人须注册成为郑州市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台进行文件下载，并按系统提示自行下载所含格式（*.ZZZF）的招标文件及资料。

4. 招标文件每套售价1000元，图纸每套售价3000元，招标文件费在开标现场缴纳不接受现金，售后不退。

### 5．投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2021年2月23日10时00分（北京时间）。电子投标文件(*.ZZTF格式)须在投标截止时间前加密上传。

5.3加密电子投标文件递交地点：郑州市公共资源交易中心（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）电子交易平台。开标地点：郑州市公共资源交易中心六楼B区第二十开标室（中原西路与图强路交叉口郑发大厦六楼）。

5.4投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA数字证书签章和加密的电子投标文件（.ZZTF格式）。加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5.5开标时，各投标人需携带本单位CA数字证书（制作投标文件时所使用的CA数字证书）在开标现场进行文件解密工作。

5.6本项目不接受纸质版投标文件。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《河南省电子招标投标公共服务平台》（hndzzbtb.hndrc.gov.cn）、《郑州市交通运输局》（zzjt.zhengzhou.gov.cn）、《郑州市公共资源交易中心》（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）网站上同时发布。

### 7．联系方式

招 标 人：郑州市公路建设重点工程管理处　　招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地　　址：郑州市伊河路16号　    　       地　　址：郑州市建设西路187号泰隆大厦1311室

联 系 人：付先生        　　　            联 系 人：邵先生    　张女士

电　　话： 0371-68539670      　　        电　　话： 18539991911 　18539990618

传　　真：0371-67177930

电子邮箱：zzszdc@163.com

监督部门：郑州市交通运输局

地　　址：郑州市工人南路165号

电　　话：（0371）6717 8870

传　　真：（0371）6717 8870

电子邮箱：zzsjtwgcc@163.com

2021年2月1日