G107线郑州境东移改建（二期）工程

环境影响报告书

（二次公示简本）

建设单位：郑州交通建设投资有限公司

编制单位：河南油田工程咨询有限公司

编制日期：二○一四年四月

# 第一章  总论

## 1.1 项目由来

交通是国民经济的基础产业和先行行业，对经济社会发展起着支撑、保障和引导作用。同时在全面建设小康社会、构建“中原经济区”的大战略下，承担着更加重要职责。河南省和郑州市“十二五”规划中均提出：加快国省道干线改造升级，全面提升干线公路网等级，提高道路服务水平。在郑州与其他城市之间构建由高速公路、一级公路、城市快速路组成的快速联系通道，强化郑州市在中原经济区中的核心地位。

郑州地处中原腹地，处于东南沿海区域和西部大开发区域之间，陇海经济带和京广经济带上，是承东启西、连南贯北、辐射八方的交通枢纽，是我国人流、物流、信息流的重要集散地，是东部沿海经济向中部、西部发展梯次推进的过渡带，承担着东、西经济互补，南、北经济流通的重要使命，可以说是中部崛起的龙头。且自古就有“中原通则天下通”之说。因此，中原交通发展如何，不仅关系到河南经济的发展，也关系到国家交通和经济发展的全局。

郑州市近几年社会经济迅速发展，国民经济综合实力显著增强，城市用地规模与人口规模持续扩大，宽松的汽车发展环境和不断完善的道路行驶条件，加之土地价格和住房政策的影响，特别是国家对汽车产业政策的鼓励，使郑州私人机动车发展迅猛，道路交通日渐拥堵，城市居民的交通需求明显增强，交通方式也发生了明显变化。为了进一步提升郑州市的综合交通枢纽地位，实现其远景城市经济和社会发展目标，需要建立一个与其现代化生活相适应的现代化综合交通体系，形成与郑州市总体发展高度协调的综合交通格局。因此应积极发展对外交通网络，加强与城市周边区域的联系。完善的交通体系是优化空间结构、完善交通体系、建设和谐郑州、提高经济效益，实现全面、协调和可持续发展的重要基础设施。

为实现“中原崛起、河南振兴”的目标，在构建“中原经济区”的大战略下，河南省委、省政府确定的“向心布局、集群发展、两规衔接、五个层次”的现代城镇体系中，“向心布局”指的就是在全省形成以郑州为中心的“一极两圈三层”的空间布局，以提高郑州的“发展力、辐射力、带动力、创造力、影响力和凝聚力”，并实现跨越式发展。郑州将以交通一体为突破口，加快建设干线铁路、干线公路和城际轨道交通、城际快速客运通道、城际快速货运通道“两干三城”交通体系，积极推进产业链接、服务共享、生态共建，尽快实现开封、许昌、新乡、焦作、洛阳与郑州发展的对接，积极推进“大郑州都市圈”建设。

国道107线是纵贯我国陆路腹地，沟通华北与华南的一条运输大通道。河南省境内经安阳、鹤壁、新乡、郑州、许昌、漯河、驻马店、信阳七个市，路线全长约560公里，对河南省社会经济的发展具有重要的作用。根据河南省干线公路建设计划，现有G107大部分路段在“十二五”期间将逐步改造为四车道一级公路标准，应该说技术标准的提高对于近期缓解G107交通运输压力，提高道路通行能力有一定作用，但从长远来看，国道G107线直接穿越了沿线18个县、市，已成为县市、乡镇之间的连接道路或城市道路，在道路两侧已形成了良好的产业布局和经济开发区。远期随着交通量的发展，即使再进一步进行扩容，改造成六车道甚至八车道，项目沿线的街道化较为严重的路段或者瓶颈路段依然得不到解决。按照经济社会新的发展需要，现有国道G107必将成为连接沿线城镇的城际通道，其所承担的货运交通功能需要考虑规划新的通道。由此提出了G107新线的总体规划，总体路线方案除在信阳省界路段局部利用老路外，其余均全部新建。本项目就是规划新国道G107郑州市境段的重要组成部分。

G107线郑州境东移改建（二期）工程项目起点位于郑庵镇前杨村南，北接拟建G107线郑州境东移改建工程一期终点，并连接郑民高速郑庵互通，通过郑民高速进入高速公路网，路线东南方向经坡刘东、砚台寺西，至八岗镇区东路线转向南，经王庄东，黄店镇圈后西，三官庙乡杨庄东，至小辛庄西与规划迎宾大道东延工程相交，预留互通立交建设条件，继续向南至坡董村南与省道S102改线相交，设互通式立交，以完成两条道路之间的交通量转换，路线继续向南，到达郑州市与开封市界处，即项目终点。G107线郑州境东移改建（二期）工程里程全长22.16km，拟采用六车道一级公路技术指标，荷载等级采用公路-Ⅰ级，设计速度80km/h，路基宽32m。项目投资估算总金额为94694.47万元，预计2014年7月初开工，2016年6月底建成投入使用，工期24个月。

本项目属于国省干线改造升级项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策。项目建设对推进郑州都市区和郑州航空经济综合实验区建设，充分发挥对航空实验区的辐射带动作用，形成中部地区经济发展的重要增长极，带动中原崛起，促进中部崛起具有重要意义。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等文件的有关规定，河南油田工程咨询有限公司承担了项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月1日起实施）的要求，该项目属于公路项目中三级以上等级公路的项目，应编制环境影响报告书。我公司人员在对项目所经区域的自然、社会环境进行了现场勘察、环境现状监测和生态现状调查，收集了大量的相关资料，开展了公众参与调查，依据项目可行性研究报告和相关监测数据，并结合该项目特点编制完成了本项目的环境影响报告书。

## 1.2评价对象

本次环境影响评价对象为G107线郑州境东移改建（二期）工程，工程内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程等。

## 1.3评价重点

施工期设备噪声、建筑垃圾、扬尘以及废水对周围环境的影响；项目运营期的噪声、废气、固体废物等对周围环境的影响以及周围环境对本项目的影响；并提出切实可行的污染防治措施。

## 1.4环境保护目标

本项目沿线环境现状敏感点共计8处，详见下表1.4-1。

表1.4-1           项目现状沿线声环境敏感点一览表

| 序号 | 敏感点 名称 | 线路里程 | 与线路 位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单家 | K4+600~K5+100 | 穿越 |
| 2 | 绪张 | K5+650~K5+750 | 穿越 |
| 3 | 八岗镇 | K5+550~K7+150 | 线路西侧 |
| 4 | 圈后 | K11+200~K11+680 | 穿越 |
| 5 | 杨庄 | K13+500~K13+850 | 线路西侧 |
| 6 | 秦家 | K14+750~K15+000 | 线路东侧 |
| 7 | 小辛庄 | K16+520~K16+880 | 线路东侧 |
| 8 | 坡董 | K20+200~K20+700 | 穿越 |

# 第二章   工程概况

## 2.1 拟建项目概述

### 2.1.1起终点及主要控制点

项目起点位于郑庵镇前杨村南，北接拟建G107线郑州境东移改建工程一期终点，并连接郑民高速郑庵互通，通过郑民高速进入高速公路网，路线东南方向经坡刘东、砚台寺西，至八岗镇区东路线转向南，经王庄东，黄店镇圈后西，三官庙乡杨庄东，至小辛庄西与规划迎宾大道东延工程相交，预留互通立交建设条件，继续向南至坡董村南与省道S102改线相交，设互通式立交，以完成两条道路之间的交通量转换，路线继续向南，到达郑州市与开封市界处，即项目终点。项目全长22.16公里。

### 2.1.2规模、标准及主要技术指标

拟建G107线郑州境东移改建（二期）工程，推荐方案采用六车道一级公路技术指标，荷载等级采用公路-Ⅰ级，设计速度80公里/小时，路基宽32米。

主要工程规模如下：

（1）建设里程22.16公里；

（2）永久占地1753亩，临时占地300亩；

（3）主线路基填方45.36万立方米；主线路基挖方22.06万立方米；

（4）主线沥青砼路面603.573千平方米；

（5）共设置中桥共计320米/9座，涵洞10道；

（6）设互通式立交1处；

（7）分离式立交367米/1座；

（8）设平面交叉18处。

### 2.1.3路基工程

- 概况

主线路基全宽为32米，具体布置见路基标准横断面图，设计洪水频率为1/100。推荐路线所在区域地势平缓，农业发达，村镇密集，农田水利设施较多，一般路段构造物较少，路基高度较低，项目所需土方量较小，可考虑进行就近沙岗取土或结合当地农田水利改造沿线取土。

路基设计时，结合沿线实际情况，既要有足够的强度和稳定性，又经济合理，以减少对自然环境的破坏为原则，考虑减少填挖数量，尽量做到填挖平衡；采用科学的防护排水方案，在保证稳定的前提下，适当照顾整体美观的要求。

图2.1-1  路基标准横断面图

（2）路基边坡及护坡道

结合路基所在地段的地形、水文及填高情况，根据沿线岩土工程特性，拟定填方路段边坡采用1:1.5，挖方路段边坡坡率为1:1。路基设置1米宽护坡道，护坡道均采用植草防护。

（3）路基防护排水

本项目所在地区土质多为砂性土，为确保路基稳定性。根据沿线路段实际情况，结合地形及土质，采用合理的防护措施。拟建道路为一级公路，路基高出原地面基本小于2m（除桥梁桥头外），路基边坡采用植草防护。

路线所经地区虽然降雨不算很大，但由于沿线土壤中含砂量较大，边坡易受冲刷损害。因此，研究确定采用集中排水的方案，将路面积水引入路基边坡外的边沟，再引入天然沟渠排水系统。

项目全线采用上口宽2.1米，底宽0.7米，高0.7米、坡度1：1的梯形边沟。

（4）桥头路基

路基防护：桥头两端10米范围内设置浆砌片石护坡至坡脚，护坡外加设护坡道及护脚。

人行踏步：当桥台路基坡高大于10米时，道路两侧均设置1.0米宽的人行踏步。

另外为减少构造物两侧路基产生不均匀沉降，减轻跳车现象，提高车辆行驶的舒适性，对平原微丘区桥梁、分交台背回填4%石灰土。

（5）路基压实

路基压实标准依照现行《公路路基设计规范》表3.3.2.1，按一级公路重型击实标准。施工时要配备足够数量的重型压实机械，分层摊铺，及时洒水和晾晒，保持在最佳含水量状态下进行碾压。

本项目路床顶面以下40cm均掺水泥处治，对低填路基路床上、下部40cm范围均掺水泥处治，以提高土基强度。地表及上、下路堤均采用冲击压实设备对路基进行增强补压。另外当路基填高大于1.5m时，对原地表进行冲击碾压处理。

（6）特殊路基处理

路线跨越河流及水塘路段存在压缩系数大、透水性能低的软弱土，使路堤易产生差异沉。为确保路基稳定性，在软土厚度大于3m的路段地基采用水泥搅拌桩处治。

另外，为减轻不均匀沉降引起的桥头跳车现象，提高车辆行驶的舒适性，对涵洞两侧地基采用碎石换填处理，碎石垫层厚1m。

（7）公路用地范围

一般情况下填方路段边沟外1米，挖方路段截水沟外1米为公路用地范围，沿河、塘路段视具体情况可适当放宽。被交道改移工程原则上将原路用地范围扣除，改河和改渠工程视具体情况确定，对于少量位于主线和河道之间不便于耕作的土地作为公路用地征用。集中取土坑取土场用地原则上不考虑征用。

### 2.1.4路面工程

（1）路面设计原则

① 根据使用要求及沿线气候、水文、土质等自然条件，并结合当地实践经验进行综合设计。

② 在满足交通量和使用要求的前提下，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的原则下，进行路面设计方案的经济技术综合比较，选择技术先进、经济合理、安全可靠、有利于工厂化、机械化施工的路面方案。

③ 结合地方条件，积极推广成熟的科研成果，对行之有效的新材料、新工艺、新技术在路面设计方案中积极慎重的加以运用。

（2）路面类型的选择

根据交通量的预测和计算，沥青混凝土路面和水泥混凝土路面均能满足本项目的行车要求。两种路面类型各有其适用情况，且在设计和施工方面都有较为成熟的经验。两种路面结构类型的优缺点如下：

① 水泥混凝土路面

优点：水泥混凝土路面强度高，使用年限长，养护费用低，外形美观，抗毁坏能力强。

缺点：水泥混凝土路面施工工艺要求高，对路基整体轻度要求高，易产生折断，行车不舒适，噪音大，后期维护困难。

② 沥青混凝土路面

优点：沥青混凝土路面抗变形能力强，行车舒适，噪音小，防滑性能好，便于养护、维修。

缺点：沥青混凝土路面使用年限短，养护费用高。

对两种路面结构主要工程量的直接费用基价进行比较，水泥混凝土路面造价较沥青混凝土路面造价的初期一次性投资小，但考虑到两种路面结构的使用性能及运营期内大、中修和日常维护等费用，水泥混凝土路面的综合投资效益与沥青混凝土路面接近。从材料来源和供应情况及经济指标多方面综合考虑，并结合河南省多条公路建设和使用实践，使用沥青混凝土路面结构效果好，在项目沿线，机场高速和京港澳高速以及G107等多条道路均选用沥青混凝土路面，因此，本项目认为采取沥青混凝土路面较为合适。

（3）路面结构

拟建项目自然区划为Ⅱ5鲁豫轻冻区，根据交通量预测，道路等级对路面结构的要求，经计算，路面采用沥青混凝土路面结构。新建沥青混凝土路面结构方案及老路补强结构方案见下表2.1-1。

表2.1-1                  推荐沥青混凝土路面

| 结构层位 | 结构层类型及厚度 |
| --- | --- |
| 上面层 | 4cm细粒式沥青混凝土AC-13C |
| 中面层 | 5cm中粒式沥青混凝土AC-20C |
| 下面层 | 7cm粗粒式沥青混凝土AC-25C |
| 基 层 | 36cm水泥稳定碎石 |
| 底基层 | 18cm水泥石灰综合稳定土 |
| 总厚度 | 70cm |

### 2.1.5桥涵工程

（1）桥梁设置原则

桥位选择：综合考虑桥位处的地形、地貌、水文、地质条件，选择在河道基本顺直，堤岸稳定的河段跨越，避免桥位处于不良地质地段，并考虑排灌、水利设施的需要。桥梁长度以不降低现有河流防洪、排涝功能为原则，适当加大桥长，达到满足排涝泄洪的要求，并有利于路基的稳定。

设计荷载：公路－Ⅰ级。

设计洪水频率： 1/100。

桥梁形式选择：按照经济合理，施工方便，行车舒适，造型美观的原则，采用与环境协调、外形美观、行车舒适的装配式预应力混凝土连续箱梁和预应力空心板梁，桥梁下部构造一般采用柱式墩台，钻孔灌注桩基础。

桥梁布孔：过水桥梁一般按照不压缩过水断面的原则设置桥梁；填土过高的路段根据路基高度适当延长桥梁长度。

桥梁横断面：按照上下行分离设置，桥梁总宽2×15.75米，上下行桥梁内侧防撞护栏之间为0.5米间隙，桥梁净宽2×14.75米。

桥面划分为：2×3×3.75米行车道，2×0.75米左侧路缘带(含C值2×0.25米)，硬路肩2×2.75米，内外侧防撞护栏均为2×0.5米。桥梁标准横断面见下图

。

图2.1-2    桥梁标准横断面图

（2）本项目桥梁设置情况

全线新建中桥9座，全长320米，平均每公里14.44米。

（3）本项目涵洞设置情况

本项目共布设各类涵洞10道。涵洞设计荷载等级公路—I级；设计洪水频率为1/100；涵洞设计根据填土高度不同分别采用钢筋混凝土盖板涵和钢筋混凝土圆管涵型式。对个别距离地方道路较近的涵洞，采用涵洞兼通道的型式。

### 2.1.6交叉工程

本项目按照半封闭一级公路设计，部分控制出入，设置互通式立交1座，分离式立交1处，平面交叉18处。

（1）互通式立交

K21+105坡董互通立交

项目在三官庙坡董村南与拟建省道S102改线相交，拟设置城市互通式立交，实现本项目与省道S102改线之间的交通量快速、流畅转换，更好的服务于郑州航空港经济综合实验区的建设发展。交叉处省道S102改线为双向六车道一级公路，路基宽32米，路基高约1.7米，由于本项目与被交道路均为一级公路，同时结合地形地物条件和交通量，拟设置全苜蓿叶互通式立交作为推荐方案。

互通内本项目上跨省道S102改线采用9×30米预应力砼组合箱梁，匝道设计车速40公里/小时，匝道圆曲线最小半径60米。坡董互通式立交布置见下图。

图2.1-3   坡董互通立交布置图

（2）分离式立交

项目在三官庙乡小辛庄西K16+450处与规划迎宾大道相交，为了给远期修建互通式立交预留建设条件，此处设置分离式立交1座，全长367米。

（3）平面交叉

本项目平面交叉18处。项目采用部分封闭一级公路技术标准，设计行车速度80km/h，为保证行车安全，应按有关技术标准合理进行交叉工程设计，与二级路及港区规划道路交叉采用渠化交通处理，和三级路以下交叉采用加铺转角处理，在下一步施工图设计中要加强平交路口的设计，注意交叉口的排水。

### 2.1.7交通工程及沿线设施

项目按照一级公路技术标准设置，结合河南省省情，为充分发挥公路网的整体功能与效益，全线综合考虑交通工程及沿线设施设置，本项目交通工程及沿线设施如下：

（1）交通安全设施

为确保行车与行人的安全和充分发挥公路的作用，公路交通安全设施愈来愈引起人们的重视。特别是对于车速高、要求通行能力大的高等级公路，交通安全设施的必要性和迫切性显得尤为突出。交通安全设施的设置，旨在通过合理的方法，协调道路交通系统中人、车、路、环境各个要素，使某些矛盾朝着有利的方面转化，可以说它是现代化交通发展所必需的。结合河南省省情，参考国内及河南省已建成的高等级公路项目的经验，本项目交通安全设施如下：

①交通标志

行驶在一级公路上的车辆，车速高是显著特点。提前预告前方道路与环境实际状况，提醒道路使用者及早识别、判断是很重要的，因而本项目设置指路标志、禁令标志、预告标志。所设标志均应采用反光材料制成，以提高交通标志的夜间可见功能，保证交通安全。

②交通标线

本工程的标线（路面标线）主要包括宽度不同、虚实不一的车道边缘线、车道分界线、立交斑马线、导向箭头等。根据道路的使用功能，分别示出右侧路缘带、车行道、硬路肩以及交叉口的渠化标线，车道指向，以便车辆各行其道，完善交通流的组织，以达到行车安全的目的。

③反光导标

夜间行驶的车辆，可视距离较短，又无全线照明，安全度有所降低。如何诱导夜间车辆安全行驶，成为能否发挥高等级公路作用的一个重要问题。反光导标的出现和应用，为解决这一问题提供了较为可靠的途径。其设置必须与交通标线等其它设施有机的结合起来，充分发挥各自的效用和综合运用能力。

本工程反光导标的设置，考虑到与路侧和中央分隔带护栏的结合，拟采用附着式轮廓标，附着在中央分隔带和路侧护栏凹槽处。另外在路面路缘线和车道分界线处设地面反光器，使明显反映出道路各车道和边线轮廓，为夜间行车提供安全服务。

④防护设施

本项目防护设施是针对车辆在一级公路上行驶的特点，在妨碍交通安全的地点，为减少事故的发生，降低事故造成的损失，而采取的工程措施。

本着经济、实用方针，本工程防护设施在桥涵及各种交叉构造物上采用钢筋混凝土防撞护栏；道路部分设置波形钢板护栏。

（2）服务设施

项目路线全长22.16公里，考虑到本项目北段G107线郑州境东移改建一期工程全长21.955公里并未设置服务区的情况，为服务郑州市及港区车辆，结合周围其他干线公路服务区的设置情况，使各服务区保持合理的间距，同时结合沿线地形情况，拟在桩号K17+000设置空港服务区一处，占地约30亩。

（3）交通管理设施、机构

一级公路具有半封闭、控制出入、分道行驶等特点，同时配有比较齐全的交通安全设施。然而，要充分发挥其作用，安全、迅速、舒适、经济地完成交通运输任务，必须掌握现代化管理手段，具备快捷、准确地反映道路环境状况的现代化设施，具有一支掌握、运用、维护、管理这些先进技术设施的队伍。否则，在大流量交通的高速行驶反而更容易造成严重的交通堵塞或损失惨重的恶性事故。根据本项目的具体情况其交通管理设施概略安排如下：

①交通管理机构

根据项目的实际情况，本项目新建养护工区一处。养护工区位于三官庙乡小辛庄南K17+000处，占地约27亩。

路段监控通信站：包括监控通讯中心等机构，本项目拟与空港服务区合建。

②监控系统

公路监控系统是为了改善交通安全与通畅而对交通进行的调节、警告和诱导，通过各种控制手段最大限度地消除事故隐患，预防公路可能出现的拥挤及堵塞；调节交通流，使其均匀、稳定、快速。本项目监控系统随公路一次建成。

③通信系统

公路通信系统是为公路监控系统服务的，通信系统的通信质量直接影响监控系统的服务水平。因此公路通信系统在公路管理中起着重要作用。

通信系统规模

通信系统应按要求，整体设计、一次建成。以满足各站、区、场、所的业务连接，形成交通安全管理的巡逻和路上作业的连接手段。从而保证大量的电话业务、数据传输业务、甚至图像传输业务高质量运行。此时通讯系统必须具有主干通信、用户线路、移动通信、电话系统、闭路电视及通信管道等。

通信系统各部分的作用

主干通信系统：采用光缆传输通道构成主干传输线路，以满足话音、图象、数据等各种信息长距离高度可靠传输的要求。用户线路：用高频电缆将沿路电话信息、数据信号传至相应通信站。移动通信：用于路上巡逻车及路上作业。闭路电视：将公路主要地段、事故多发地段的活动画面传至监控中心的专用系统。通信管道：为干线光缆、用户线路服务的土建设施。通信管道部分在设计上属通信系统范畴，但通信管道一般在路面施工前应预先埋于中央分隔带内，并设置检查井（孔）。

④供电系统

供电方式的分类

公路交通设施供电一般分为两种：集中供电方式及分散供电方式。

集中供电方式：从高压配电站引出高压线，全线供电。分散供电方式：按区域从不同配电站引出市电，经变压后，低压传输，为本区段内的设施供电。

两种供电方式比较

两种供电方式可保证供电的不间断性。沿线要建成一条独立的高压供电线路，势必会给全路通信线路造成干扰，影响本路通信系统的通信的质量，且高压输电线路造价较高。因此，不宜采用集中高压供电方式。

分散供电方式；主要采用低压配电，不涉及高压传输。所以，对沿路通信质量影响很小，配之以柴油机发电系统，可保证对系统的一级供电。因此推荐采用后种供电方式。

## 2.2项目投资及建设周期

项目投资估算总金额为94694.47万元，预计2014年7月初开工，2016年6月底建成投入使用，工期24个月。

# 第三章    工程污染因素分析

## 3.1 施工期环境影响分析

### 3.1.1 施工期噪声

施工期主要噪声源有施工机械如运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。

为了尽可能降低施工噪声对敏感点影响，建议采取如下措施：

（1）合理安排施工现场，尽量将施工现场设置在远离居敏感点的地方。

（2）施工场地内安置的搅拌机等设备应设置临时隔声板等降噪措施。

（3）尽量采用低噪声设备，对超过国家标准的机械严禁进入施工场地内作业。

（4）施工过程中应定期对机器进行维护保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（5）声环境敏感点周围300m范围内，在夜间22:00—次日6:00之间应停止施工。

（6）工程施工机械、车辆在经过敏感点时，应该减速缓行、禁止鸣笛。

（7）在施工现场设置公告牌，列出施工活动进度安排，和周边群众保持联系，通过各种途径接受群众的投诉和建议。

施工期，由于工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，尤其是离工程施工场地较近的区域，但建设期的施工噪声的影响是短期的、暂时的，因此受噪声影响相对不大。

### 3.1.2 环境废气

施工扬尘污染主要来自以下几个方面：

（1）路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；

（2）水泥、砂石等建筑材料，如运输、装卸存方式不当，产生扬尘污染；

（3）灰土拌和、加工产生、临时堆场扬尘和粉尘；

（4）物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中产生尘土。

施工期大气污染防治措施建议：

（1）对各类堆场加强管理，在四周设置挡风墙，合理安排垛堆位置，必要时在垛堆表面采用蓬布覆盖，尽可能的减少扬尘的产生。

（2）水泥、砂和石灰等易洒落的散装物在装卸、使用、运输、转运、和临时堆存过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘。

（3）配备洒水车，对施工场地和进出堆场的道路以及主要物料运输道路进行洒水，每天洒水频次不得少于两次，在干燥大风易起尘的天气，适当增加洒水频次，以减少由于车辆经过和风吹引起的道路扬尘。

（4）工程使用沥青需要在专业加工拌合站进行订购，避免现场加工过程中造成的沥青烟影响。

（5）运输车辆减速慢行，同时在必要的情况下加盖蓬布。通过采取上述措施后，扬尘和水土流失对周围环境的影响会明显减轻。

### 3.1.3 施工期固体废物

施工期固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，施工建筑垃圾和生活垃圾送往市政部门指定地点填埋，外运时应采用带盖的渣土车封装，避免建筑垃圾在运输途中沿途洒落，尽量减少施工垃圾对环境的不利影响。施工期固体废弃物经上述措施处理后不会造成污染问题。

### 3.1.4 施工期废水

施工人员租住附近民房，不在施工现场食宿，施工期的废水主要为建筑施工废水和桥梁施工废水。

（1）项目施工期施工废水包括混凝土废水、泄漏的工程用水、混凝土保养废水以及施工过程筑路材料、挖方、填方、遇暴雨冲刷进入水体的废水。施工废水中的主要污染因子为SS，因此在施工中应根据不同筑路材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减少对水体的影响。注意施工期对路基的影响，避免冲蚀。在路面施工时，首先避免雨期或逆季节施工造成沥青废渣，其次应防止雨水冲刷，将沥青废渣冲入河流。

（2）桥梁施工中，主要是桥墩基础、墩身等工程将对河流水质的影响。目前桥梁施工一般都采用现代化机械作业和围堰施工工艺，对水流、河床基本无扰动，仅在施工初期构筑围堰场地会产生局部的河底扰动，因底泥浮起而使局部水体中泥沙等悬浮物增加。施工过程中应将从基坑开挖的泥沙运至陆上指定地点处置，严禁随意丢弃于河道内，防止其对置淤塞河道不利于暴雨时的行洪安全。桥梁施工时需要的物料堆放在两岸，若管理不严，遮挡不密，在雨季和暴雨期受雨水冲刷进入水体。

施工现场合理设置沉淀池，上述废水收集沉淀后，用于施工场地洒水抑尘，不外排。

综上所述，工程施工期产生的废水经处理后得到妥善处置，不外排。因此项目施工期对周围地表水环境影响较小。

### 3.1.5 施工期生态环境影响分析

项目施工期因工程占用土地、临时用地及取弃土场等用地，使地区植被短期内造成一定损失。实施道路绿化工程、植被恢复措施、取土场的还林还草措施、种植环保绿化林带等可补偿、恢复地区原有植被。项目建设用地对周边的土地利用格局不会有明显影响，工程永久占地总体上对生物量的影响不大，对地区生态环境的类型、特征不会有太大影响。

### 3.1.6  水土流失及防止对策分析

施工期间，开挖土方的堆存、地表植被的破坏，可能会引起区域水土流失。主要包括：土方流失、弃渣流失、破坏地面植被造成水土流失、施工活动造成的水土流失等。评价建议：对临时的土方和料渣等固体物要及时清理和运送至城市垃圾填埋场；堆放时间过长的要给予布棚进行覆盖防护，修建一定高度的围堰和排水沟，防止漫流，减少水土流失量；临时堆场设置排水沟以减少水土流失。

综上所述，工程的施工应执行当地政府关于工程建筑施工时间的有关规定，合理安排工作时间，减少对附近居民的影响。工程在施工期间的噪声、废气、固废、废水、水土流失、植被破坏对区域环境的影响是短暂的，施工期完成后，噪声、扬尘、固废、废水、水土流失、植被破坏的影响也随之消失，不会形成环境污染问题。

## 3.2 营运期环境影响分析

### 3.2.1 声环境影响分析

项目应严格执行环评提出的降噪措施，加强道路两侧的绿化及相应的限制鸣笛的标志及限速等措施，对沿线敏感点预测值超标路段加设隔声装置，将大大降低此类噪声的影响，确保项目沿线噪声值达标。

### 3.2.2 汽车尾气污染

汽车尾气污染主要是指柴油、汽油等机动车燃料因含有添加剂和杂质，在不完全燃烧时，所排出的一些有害物质对环境及人体的污染和破坏。汽车尾气成分非常复杂，其主要污染物包括：一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（HC）等，这些污染物不仅污染环境，对人体也有巨大危害。评价提出以下防治措施：

（1）加强道路的交通管理，限制尾气超标车辆上路；

（2）加强全线交通巡察，减少堵车和塞车现象；

（3）加强道路养护及交通标志维修，使道路经常处于良好状态。

汽车尾气的排放会对项目区域的大气环境质量产生长久的影响，由于项目内部绿化和景观设施的建设，大大减少对大气环境的影响。

### 3.2.3 运营期固废影响分析

项目产生的固体废弃物主要是路人随手丢弃的垃圾，由环卫部门定期负责清扫收集后，运至市政部门指定地点填埋。

## 3.3采取的环保措施

工程施工期及营运期所采取的环保措施见表3.3-1和表3.3-2。

表3.3-1      工程施工期环境保护措施一览表

| 项目 | 环境保护措施 |
| --- | --- |
| 噪 声 污 染 防 治 措 施 | 施工场地 布置 | 1.合理安排施工现场，尽量将施工现场设置在远离居敏感点的地方。 2.施工场地内安置的搅拌机等设备应设置临时隔声板等降噪措施。 |
|  | 施工 机械 | 1.尽量采用低噪声设备，对超过国家标准的机械严禁进入施工场地内作业。 2.施工过程中应定期对机器进行维护保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 |
|  | 敏感点 | 1.声环境敏感点周围300m范围内，在夜间22：00—次日6：00之间应停止施工，并严禁夜间进行打桩作业。 2.工程施工机械、车辆在经过敏感点时，应该减速缓行、禁止鸣笛。 3.在施工现场设置公告牌，列出施工活动进度安排，和周边群众保持联系，通过各种途径接受群众的投诉和建议。 |
|  | 施工人员 | 按照劳动卫生标准控制劳动时间，并采取一定的安全、卫生防护措施。 |
| 大 气 污 染 防 治 措 施 | 施工场地 | 对各类堆场加强管理，在四周设置挡风墙，合理安排垛堆位置，必要时在垛堆表面采用蓬布覆盖，尽可能的减少扬尘的产生。 |
|  | 物料运输及施工道路 | 1.水泥、砂和石灰等易洒落的散装物在装卸、使用、运输、转运、和临时堆存过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 2.配备洒水车，对施工场地和进出堆场的道路以及主要物料运输道路进行洒水，每天洒水频次不得少于两次，在干燥大风易起尘的天气，适当增加洒水频次，以减少由于车辆经过和风吹引起的道路扬尘。 |
|  | 沥青烟和 扬尘 | 1.工程使用沥青需要在专业加工拌合站进行订购，避免现场加工过程中造成的沥青烟影响。 2.直接订购混凝土，避免工程施工中混凝土拌和产生扬尘的影响。 3.运输车辆减速慢行，同时在必要的情况下加盖蓬布。 |
|  | 施工人员 | 加强对施工人员的管理，提高环境保护意识，倡导文明施工。 |
| 水 污 染 治 理 措 施 | 施工场地 | 1.施工场地、料场等应尽量远离原有河道，禁止使用有毒有害的建筑材料。 2.施工人员生活垃圾严禁随意倾倒，应集中收集由环卫部门运走。 3.施工中的废油、废沥青严禁在路边随意堆放。 |
|  | 施工机械 | 施工机械车辆加强养护，避免漏油现象的发生，同时机械车辆检修必须到专业修理站检修。 |
|  | 桥梁工程 施工 | 1.在桥梁桥墩开挖过程中，应设置临时性沉淀池，开挖泥浆必须经过沉淀，使泥沙沉淀后排放或利用，工程施工结束后应推平沉淀池。 2.施工时产生的淤泥禁止随意堆放，可在道路沿线指定地点设置围堰堆填，并在施工结束前清运至郑州市垃圾处理场处理。 3.桥梁工程施工机械必须严格检查，防止油料泄露现象的发生。 |
| 固 废 处 置 措 施 | 施工场地 | 施工场地应保持整洁，及时清扫，生活垃圾统一收集，并与环卫部门协商，由郑州市环卫部门负责清运处理。 |
|  | 施工道路 | 1.施工中清理出来的弃土弃渣应在指定地点临时堆存并及时清运至垃圾填埋场填埋处理。 2.工程竣工后，应及时清理杂物，并尽量恢复到占用前的状态。 |
|  | 可回收废料 | 施工过程中产生的废钢筋、废铁料、废钢管等可回收材料应回收处理，减少资源流失。 |
| 生 态 影 响 减 缓 措 施 | 施工占地 植被修复 | 1.划定施工范围，将施工活动严格控制在施工范围内，避免施工范围外的土壤和植被遭到破坏。 2.尽量保护规划范围内的树木、可移栽的树木一定要移栽，尽量不砍或少砍，加强管理，不得砍伐规划以外的树木，尽量减少对作业区周围草地、灌木等植被的损坏。 3.施工结束后立即整治，恢复植被，可采取边绿化边建设的方式。 4.开挖土方及时回填，未能利用的弃土及时清运。 |

表3.3-2           工程营运期环境保护措施一览表

| 序号 | 项目 | 防治对策或保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交 通 噪 声 | 绿化 | 加强该路段两侧绿地的绿化工作，多种植高大乔木。 |
|  |  | 车辆 | 1. 低速行驶，降低汽车行驶过程中产生的噪声。 2. 在距离敏感点较近路段禁止鸣笛。 |
|  |  | 路面 | 1.保证路面质量，及时对残破路面进行修补。 2.采用低噪声路面，减少路面车辆产生的交通噪声。 |
| 2 | 大气污染防治措施 | 路面 | 保持路面清洁，减少路面灰尘等产生扬尘影响。 |
|  |  | 行驶车辆 | 1.上路行驶车辆排放尾气必须达标，禁止不达标车辆上路。 2.加强对装载易散失物资车辆的管理，运输这类物品时需加盖蓬布或采取其他封闭防散落措施。 |
|  |  | 其他 | 加强公路两侧绿化带的建设，加强对汽车排放尾气的吸收。 |
| 3 | 水污染防治措施 | 桥梁设计 | 1.在桥梁两侧设置必要的地表径流收集系统，在必要地点设置集液池，用于收集风险事故中排放的有毒有害物质。 2.按照《公路养护技术规范》中有关桥梁养护的相关要求，加强桥梁工程安全检查、监控、确保安全。 |
|  |  | 运输车辆 | 装载易散落、易起尘的散货车辆，必须加高蓬布后，才能上路行驶，防止散落材料经雨水冲刷后造成污染。 |
| 4 | 生态恢复和景观绿化措施 | 工程施工活动结束后应立即对临时占地进行植被恢复。 主体工程基本建成后，应立即开展道路沿线的绿化工作，绿化与景观相结合，按照绿化工程设计进行。 |

# 第四章    评价结论和建议

## 4.1 评价结论

G107线郑州境东移改建（二期）工程建设对促进地区经济发展，改善交通运输状况具有巨大的作用。项目建设的同时会对沿线环境带来例如丧失土地资源、植被破坏和环境质量下降等影响，但在采取相应措施后，项目对环境的不利影响可以得到减轻或消除，开发建设带来的不利影响可为环境所接受。综上所述，拟建项目不存在重大的环境制约因素，在严格执行工程环保措施，切实落实环保“三同时”制度的前提下，从环境保护角度讲本工程的建设是可行的。

## 4.2 建议

（1）运输土方和建筑材料的车辆必须采取防风遮盖措施，垃圾运输时也要采取遮盖措施。

（2）施工期间，遇大风天气或空气干燥天气条件时，应采用覆盖和洒水等措施减少扬尘污染。

（3）施工运输车辆要统一调度，保证车辆畅通，减少尾气排放。

（4）施工临时的土方和料渣等固体物，要及时清理和运送，减少水土流失量；不能及时清理的要集中堆放，并覆盖以防止降雨或大风天气造成的流失和扬尘。

（5）营运期道路两侧垃圾箱收集的生活垃圾必须及时清运。

（6）建议工程实施过程中与给排水、电力、电信、燃气、热力等部门密切合作，在相关部门统一协调下，同期进行建设，避免造成不必要的重复建设。

（7）项目竣工后，应及时提请环保部门验收后方可正式投入运行。