G310中牟境改建工程环境影响报告书

（二次公示简本）

建设单位：郑州交通建设投资有限公司

编制单位：河南油田工程咨询有限公司

编制日期：二○一四年四月

# 第一章  总论

## 1.1 项目由来

郑州市东西向的国省道主要有连霍高速、G310、省道321、省道316线、省道323，在建的有郑州-民权高速，机场-登封高速等。拟建G310中牟境改建工程先后与多条高速及国省道主干线相交，有效地将国、省道干线公路连接起来，同时也构成地方公路网，优化了东西向干线公路区域网。改建方案对现状G310截弯取直，提高了车辆的通行能力，把G310改离郑州市区，减少了与市区交通的相互干扰，并升级该路段为一级公路，大大提高了G310的通行能力。为更好地发展中原经济区，早日实现中原崛起，起到重要作用。

另外G310中牟境现状道路技术标准不一，部分路段线形较差，存在较大安全隐患，道路城镇化严重路段，影响车辆的通行能力，不能满足具有集散功能的一级公路的要求。为保证国道快速进行车辆集散的需要，急需将路线改移。

G310中牟境改建工程位于郑州市经济技术开发区和中牟县，路线整体呈东西走向，G310中牟境改建工程起点位于中牟县小李庄现G310中牟开封交界处（对应G310桩号约K552+333），接G310开封境改建终点，沿现有G310向西跨过西干渠后在现状潘韩路东侧折向南，在郑庄北侧上跨郑民高速，在周庄南侧折向西，之后路线沿郑民高速南侧一路向西分别跨过贾鲁河、小清河，经东营、马家，在姚家北侧上跨S223，之后路线向西进入规划中的中牟汽车产业园区并沿园区北侧向西跨过南干渠，经刘庄、东赵、黑牛张，在坡刘村东南设港区北互通与规划中的国道107线郑州境东移改建工程立体交叉，后向西经前王、祥符卢，在席庄前后分别上跨四港联动大道和京港澳高速，在祥云寺以东先下穿在建的郑州至新郑机场城际铁路，之后紧接上跨机场高速，终点止于祥云寺西侧中牟县与郑州市管城区交界处。

G310中牟境改建工程里程全长38.15km，拟采用六车道一级公路技术指标，荷载等级采用公路-Ⅰ级，设计速度100km/h，路基宽33.5m。项目投资估算总金额为194942.61万元，本项目全部资金在申请交通运输部和交通运输厅干线公路升级改建资金后，剩余的资金由地方政府自筹。本项目预计2014年6月开工，2015年12月建成通车，工期18个月。

项目沿线主要敏感点为周庄、刘庄、东赵、黑牛张、破刘、前王、祥符卢、席庄、祥云寺等。

根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》，该项目属于鼓励类——二十四“公路及道路运输（含城市客运）”的“2、国省干线改造升级”，符合国家产业结构调整的相关要求。河南省发展改革委员会以“豫发改基础函【2013】239号”文件出具了关于同意省道327线杞县西关至开封市城区段改造工程等41个项目开展前期工作的函，允许工程建设（具体见附件2）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等文件的有关规定，该项目的建设需要开展环境影响评价工作，根据中华人民共和国环境保护部令（第2号）《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的规定，项目属于二级公路，需编制环境影响报告书。受建设单位委托，河南油田工程咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后（委托书见附件1），我单位认真研读了建设单位提供的相关资料，并做了进一步的现场勘测与调查，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了《G310中牟境改建工程环境影响报告书》。

## 1.2评价对象

本次环境影响评价对象为G310中牟境改建工程，工程内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程等。

## 1.3评价重点

施工期设备噪声、建筑垃圾、扬尘以及废水对周围环境的影响；项目运营期的噪声、废气、固体废物等对周围环境的影响以及周围环境对本项目的影响；并提出切实可行的污染防治措施。

## 1.4环境保护目标

### 1.4.1声环境及环境空气保护目标

经现场勘查可知，项目永久占地范围内现主要为农田，同时跨越贾鲁河（项目多跨段基本无水体）、小清河（项目多跨段基本无水体）。本次评价将沿线现有植被较多的区域、沿线易水土流失区域及路中心线两侧 200m内的所有村庄、河流等环境敏感点作为主要环境保护目标。 项目涉及环境保护目标见表1.4-1及表 1.4-2。

表1.4-1           项目沿线大气、声环境敏感点一览表

| 序号 | 行政区划 | 敏感点名称 | 线路桩号 | 距道路红线距离（m） | 与项目相对位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中牟 | 后於 | K1+600~K1+800 | 100 | 西侧 |
| 2 |  | 魏寨 | K2+800~K3+000 | 60 | 东侧 |
| 3 |  | 郑庄 | K5+200~K5+700 | 130 | 东侧 |
| 4 |  | 周庄 | K7+100~K7+600 | 110 | 西侧 |
| 5 |  | 东营 | K9+900~K10+000 | 40 | 南侧 |
| 6 |  | 西营 | K11+000~K11+500 | 70 | 北侧 |
| 7 |  | 姚家乡 | K15+600~K16+200 | 100 | 南侧 |
| 8 |  | 大汾店 | K20+300~K20+700 | / | 南侧 |
| 9 |  | 刘庄 | K21+400~K21+900 | / | 南侧 |
| 10 |  | 东赵 | K23+500~K23+600 | 140 | 南侧 |
| 11 |  | 西赵 | K23+800~K23+900 | / | 北侧 |
| 12 |  | 黑牛张 | K24+300~K24+900 | / | 穿越 |
| 13 | 经 开 区 | 后王 | K31+100~K31+200 | 40 | 北侧 |
| 14 |  | 祥符卢 | K32+700~K33+300 | 80 | 南侧 |
| 15 |  | 祥云寺 | K36+600~K37+200 | / | 穿越 |

### 1.4.2生态及水环境保护目标

本工程在机场高速西侧跨越贾鲁河和小清河，本次评价确定的水环境保护目标为贾鲁河和小清河。

表1.4-2           生态及水体环境保护目标

| 序号 | 环境因素 | 环境目标 | 典型路段桩号 | 环境特征或级别 | 工程影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 农田、林地 | 沿线200m范围内 | 生物群落、保护动物 | 穿越、永久占地、临时占地 |
| 2 |  | 水土保持 | 沿线200m范围内 | 高填方路段、取土场 | 公路占地、路基填筑行为 |
| 3 | 水环境 | 贾鲁河 | K8+930~K9+300 | IV类 | 施工废水、运营期雨水、污水 |
| 4 |  | 小清河 | K10+100~K10+200 | IV类 |  |

# 第二章   工程概况

## 2.1 拟建项目概述

### 2.1.1起终点及主要控制点

G310中牟境改建工程起点位于中牟县小李庄现G310中牟开封交界处（对应G310桩号约K552+333），接G310开封境改建终点，沿现有G310向西跨过西干渠后在现状潘韩路东侧折向南，在郑庄北侧上跨郑民高速，在周庄南侧折向西，之后路线沿郑民高速南侧一路向西分别跨过贾鲁河、小清河，经东营、马家，在姚家北侧上跨S223，之后路线向西进入规划中的中牟汽车产业园区并沿园区北侧向西跨过南干渠，经刘庄、东赵、黑牛张，在坡刘村东南设港区北互通与规划中的国道107线郑州境东移改建工程立体交叉，后向西经前王、祥符卢，在席庄前后分别上跨四港联动大道和京港澳高速，在祥云寺以东先下穿在建的郑州至新郑机场城际铁路，之后紧接上跨机场高速，最后在祥云寺西侧中牟县与郑州市管城区交界处到达本段终点，路线全长38.15km。

本工程路线全长38.15km，拟采用六车道一级公路技术指标，荷载等级采用公路-Ⅰ级，设计速度100km/h，路基宽33.5m。

本工程主要控制点：路线起点、郑民高速、贾鲁河、小清河、姚家、S223、南干渠、台前河、东赵、黑牛张、坡刘、拟建的G107线郑州境东移改建工程、前王村、四港联动大道、京港澳高速、郑机城际铁路、机场高速、祥云寺、路线终点。

### 2.1.2规模、标准及主要技术指标

（1）建设规模

本工程全长38.15km，红线宽度为76m，双向六车道，路基宽为33.5m，路基断面为：土路肩(0.75m)+硬路肩(3m)+行车道（3×3.75m）+路缘带（0.75m）+中分带（2m）+路缘带（0.75m）+行车道（3×3.75m）+硬路肩（3m）+土路肩（0.75m），本项目标准横断面图详见附图4。

拟建项目永久占地3350.7亩（含养护工区、停车区、互通），其中老路用地79.5亩，扣除老路新增永久用地3271.2亩（218.08hm2）；临时征用土地696.4亩（46.43hm2）。拟建项目拆迁民用住宅约57994m2，拆迁工矿厂房面积约4054m2。桥涵设计车辆荷载公路－Ⅰ级（新建），设桥梁14座，全长1538.52m；大桥4座，长992m，中桥10座，长546.52m；其中新建桥梁13座，旧桥加宽利用1座。钢筋混凝土盖板涵洞44道。互通式立交3处，分离式立交4处，平面交叉56处。养护工区及停车区各1处。

（2）主要技术标准

工程采用一级公路建设标准，其技术指标执行交通运输部颁布《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)的规定。主要技术控制指标详见表 2.1-1。

表 2.1-1         本工程建设主要经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本指标 |
| 1 | 公路等级 | / | 一级公路 | / |
| 2 | 设计速度 | km/h | 100 | / |
| 二、路线 |
| 1 | 路线总长 | km | 38.150 | / |
| 2 | 最大平曲线半径 | m | 9900 | / |
| 3 | 最小平曲线半径 | m | 400 | / |
| 4 | 最大直线长度 | m | 4744.457 | / |
| 5 | 最小直线长度 | m | 569.778 | 起点顺接 |
| 6 | 平均每公里转角个数 | 个/km | 0.341 | / |
| 7 | 平曲线占路线总长 | ％ | 44.480 | / |
| 8 | 最小竖曲线半径 | m | 6500/6600 | 凸/凹 |
| 9 | 最大纵坡/坡长 | ％/m | 3.0/485 | / |
| 10 | 最短坡长 | m | 250 | / |
| 11 | 平均每公路纵坡变坡系数 | 个/km | 1.520 | / |
| 12 | 竖曲线占路线总长 | ％ | 45.118 | / |
| 三、路基、路面 |
| 1 | 路基宽度 | m | 33.5 | / |
| 2 | 行车道宽度 | m | 6×3.75 | / |
| 3 | 中央分隔带宽度 | m | 2 | / |
| 4 | 土路肩宽度 | m | 2×0.75 | / |
| 5 | 左侧路缘带宽度 | m | 2×0.75 | / |
| 6 | 右侧硬路肩宽度 | m | 2×3.0 | / |
| 7 | 路面横坡 | % | 2 | / |
| 四、桥梁、涵洞 |
| 1 | 设计车辆荷载 | / | 公路－Ⅰ级 | / |
| 2 | 桥面总宽 | m | 2×16.5 | / |
| 3 | 桥面净宽 | m | 2×15.5 | / |

### 2.1.3路基工程

#### 2.1.3.1路基标准横断面

本项目拟采用设计速度为100km/h一级公路建设标准，采用双向六车道、路基宽度33.5m。路基标准横断面图详见下图。

#### 2.1.3.2路基边坡及防护

（1）填方路基

路堤高度小于8.0m时边坡坡率为1:1.5，路堤高度大于8.0m时，上部边坡坡率为1:1.5，下部边坡坡率为1:1.75，为了保证路基边坡以及坡脚的稳定，在填方边坡坡脚外的原地面上设置护坡道，护坡道宽度根据填土高度变化确定，当边坡高度低于2m不设护坡道，2～5m时设宽度1.0m护坡道，大于5m时设宽度2.0m护坡道。护坡道顶均做成向外倾斜3%的横坡，以利排水。

护坡道外设60×60cm梯形边沟，边沟内边坡为1:1.5、外侧边坡为1:1。

（2）挖方路基

挖方路基设计根据地貌、气候、水文、岩石风化程度，地下水发育状况等自然因素综合考虑。根据拟建项目沿线地质情况，该项目有土质边坡及岩石边坡两种形式。

项目区内主要为砂性土，设计中边坡坡率适当放缓以扩堑取土，同时利于边坡的稳定和绿化。土质路堑边坡形式的设计主要考虑边坡的稳定性、耐久性和路堑断面的经济性，并兼顾施工和养护的方便程度进行选择。根据沿线地区地层的时代成因、降水量、自然及人工稳定边坡的形状等确定路堑边坡形式为阶梯形，挖方路段边坡采用1:1.5，坡脚外设置碎落台，碎落台宽度2.0m，边坡平台宽度均采用2.0m，挖方边坡平台及碎落台设2%的内倾（倾向边沟、排水沟）横坡。

（3）取土、弃土方案

拟建项目位于的黄河冲积平原，设计中重点考虑填挖平衡，并尽可能的少开挖，减少对沿线自然环境的破坏。本项目挖方多为粉砂土，可直接做为路基填料，部分路段借土填方应结合当地渔业、农田水利改造及沿线沙岗分布情况合理设置取土场集中取土或结合沿线实际情况就近取土。

由于本项目借方较多，需设置取土场。取土场一般设置于沿线沙岗、高岗地段，沿线高岗、砂岗较多且可取土量较大，取土时要求不破坏周围生态环境、不形成水土流失料源。取土场整平后复耕或在其上植树植草以保持水土，恢复景观。

（4）路基防护

路基防护工程是防治路基病害、保证路基稳定、改善环境景观和生态平衡的重要设施，路基防护设计主要以经济适用、美观大方、方便施工和照顾景观为原则。无论从生态学或是美学的观点来看，道路作为线形人工构造物，绿化防护将有助于丰富路景，防止坡面冲刷，保护路基，从而达到工程要求。

①一般路段路堤边坡防护

本项目根据沿线地形、地质、填料及工程用材等因素，对路堤防护拟采用植草护坡、圬工护坡和浆砌石护坡。

②路堑边坡防护

根据沿线地质调查等资料初步判断岩土类别、岩性等，结合路堑边坡高度（H≤6m）、地形条件，参照该地区其他公路挖方边坡坡率及边坡形式，对路堑防护拟采用植草防护。

③桥头防护

桥头填土普遍较高，边坡易被冲刷，甚至淘空导致台后填料流失，危及桥台。桥梁锥坡及两侧20m范围内应满铺浆砌片石防护，桥台耳墙末端设人行踏步，兼作排水急流槽，以确保路堤不受冲刷。

### 2.1.4路面工程

（1）新建路段路面结构

本项目新建路段路面结构方案见下表2.1-2，其中上面层采用改性沥青。

表2.1-2            推荐新建路段路面结构

| 序号 | 结构层位 | 结构层类型及厚度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上面层 | 5cm中粒式改性沥青混凝土（AC-16C） |
| 2 | 下面层 | 8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C） |
| 3 | 封 层 | 0.6cm改性乳化沥青封层（不计厚度） |
| 4 | 基 层 | 36cm水泥稳定碎石 |
| 5 | 底基层 | 20cm 水泥石灰综合稳定土 |

（2）桥面铺装路面结构

面  层：8cm中粒式改性沥青混凝土（AC-16C）。

（3）G310老路补强路段路面结构

根据现场调查结果，G310老路路基宽16m、沥青路面宽14m，结合弯沉检测结果显示老路代表弯沉值为35.2，老路于2004年改建后路面结构层为4cm细粒式沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土+18cm水泥粉煤灰稳定碎石+20cm石灰稳定土。经计算利用老路段拟采用加铺补强结构。具体路面结构见表2.1-3。

表2.1-3            G310老路补强路段路面结构

| 序号 | 结构层位 | 结构层类型及厚度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上面层 | 5cm中粒式改性沥青混凝土（AC-16C） |
| 2 | 下面层 | 8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C） |
| 3 | 封 层 | 0.6cm改性乳化沥青封层（不计厚度） |
| 4 | 基 层 | 18cm水泥稳定碎石 |
| 5 | 调平层 | 12cm水泥稳定碎石 |

### 2.1.5桥涵工程

桥位选择：一般大中小桥桥位选择以服从路线走向为原则，按照规划，结合桥位处的地形、地貌、水文、地质条件，并考虑排灌、水利设施的需要。

设计荷载：公路－Ⅰ级。

设计洪水频率：1/100。

地震动峰值加速度系数：本项目全段基本烈度为7度，地震峰值加速度为0.10g。

桥面宽度：为达到高等级公路行车舒适、顺畅等目的，设计桥面宽度与行车道同宽，按照《公路工程技术标准》和《公路桥涵设计通用规范》的规定，本项目桥梁宽度采用2×16.5m的断面。

桥梁形式选择：按照安全、经济合理，施工方便，行车舒适，造型美观的原则；并考虑河南省已建、在建高等级公路的情况综合选择桥型方案。对于大桥采用与环境协调、外形美观、行车舒适的预制预应力混凝土箱梁，下部构造一般采用柱式、箱形墩台，钻孔灌注桩基础；一般中小桥均采用预应力混凝土空心板，下部构造一般采用柱式墩、台，钻孔灌注桩基础。为了便于标准化、系列化施工，便于施工控制及保证质量，大中桥桥梁布设时：预应力空心板梁结构跨径以13m、16m为主，预应力箱梁结构跨径以20m、30m为主。

桥梁布孔：过水桥梁一般按照不压缩过水断面的原则布设，并满足洪水频率的要求，桥梁长度以不降低现有河流防洪、排涝功能为原则，适当加大桥长，达到满足排涝泄洪的要求，并有利于路基的稳定。考虑到路线所处位置地势平坦，桥梁长度主要由路桥分界高度确定，路桥分界高度按6米控制。

桥梁加宽原则：本项目利用桥梁多为2004年以后修建，修建年代较近、且为原有G310上桥梁，桥梁设计荷载等级较高，目前运行状况良好，本次改造方案为对原有桥梁进行加宽利用，加宽桥梁结构形式与原有桥梁保持一致，加宽方案采用“上连下不连”的加宽方式，避免墩台桩基不均匀沉降引起的桥梁墩台的构造破坏。

本项目全线共设桥梁14座，全长1384.36m；大桥4座，长992m，中桥10座，长546.52m。其中新建桥梁13座，旧桥加宽利用1座。桥梁设置情况详见表2.1-4。

表2.1-4                桥梁设置情况一览表

| 序号 | 中心桩号 | 河流或桥梁名称 | 孔数及跨径（孔-m） | 桥梁全长（m） | 结构类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上部结构 | 下部结构 |  |
| 1 | K0+320 | 西干渠桥 | 4-10 | 45.04 | 预应力混凝土空心板 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 旧桥加宽 |
| 2 | K1+124 | 潘庙桥 | 3-13 | 44.04 | 预应力混凝土空心板 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 3 | K2+190 | 水溃沟桥 | 3-20 | 65.08 | 装配式预应力砼箱梁 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 4 | K6+041 | 邵岗支渠 | 3-13 | 44.04 | 预应力混凝土空心板 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 5 | K9+155 | 贾鲁河桥 | 14-30 | 427m | 装配式预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 6 | K10+148 | 小清河 | 4-20 | 85.08 | 装配式预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 7 | K16+100 | 上跨S233主线桥 | 4-30 | 128 | 装配式预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩，肋板式台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 8 | K16+262 | 南干渠桥 | 3-16 | 53.04 | 预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 9 | K17+237 | 东春岗桥 | 3-16 | 53.04 | 预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 10 | K17+893 | 西春岗桥 | 3-13 | 44.04 | 预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 11 | K22+085 | 台前河桥 | 3-13 | 44.04 | 预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 12 | K26+634 | 上跨G107主线桥 | 10-30 | 308 | 装配式预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩，肋板式台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 13 | K31+322 | 花马沟桥 | 4-16 | 69.08 | 预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |
| 14 | K33+750 | 上跨斯港联动主线桥 | 4-30 | 128 | 装配式预应力混凝土组合箱梁 | 柱式墩，肋板式台，钻孔灌注桩基础 | 新建 |

### 2.1.6涵洞

本次设计共设置涵洞44道，全部为新建涵洞。涵洞设计荷载等级为公路－Ⅰ级，设计洪水频率为1/100，为便于标准化施工，并结合沿线建筑材料情况，涵洞均为钢筋混凝土盖板涵。

### 2.1.8交叉工程

#### 2.1.8.1互通式立体交叉

本项目与省道223、规划中的G107东移改建工程、四港联动大道交叉处各设互通式立交一处，共3处，具体设置情况见表2.1-5。

表2.1-5        互通式立交设置情况一览表

| 序号 | 名称 | 交叉 桩号 | 被交叉公路 名称 | 被交叉公路等级 | 互通型式 | 立交桥结构类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 结构类型 | 孔数及 跨径 |  |
| 1 | S223互通 | K16+100 | S223 | 快速路 | 简易互通 | 装配式预应力砼箱梁 | 4-30m | 主线上跨 |
| 2 | 港区北互通 | K26+634 | G107东移改建 | 一级 | 变异苜蓿叶 | 装配式预应力砼箱梁 | 9-30m | 主线上跨 |
| 3 | 四港联动互通 | K33+750 | 四港联动大道 | 快速路 | 简易互通 | 装配式预应力砼箱梁 | 4-30m | 主线上跨 |

#### 2.1.8.2分离式立体交叉

本项目共设分离式立交4处，其中上跨机场高速分离式立交桥同时下穿郑州至新郑机场城际铁路。具体设置情况见表2.1-6。

表2.1-6        分离式立交设置情况一览表

| 序号 | 交叉桩号 | 被交叉公路 名称 | 交叉形式 | 孔数-孔径（孔-m） | 桥梁总长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K4+955 | 郑民高速 | 主线上跨 | 5×35+5×35+（60+100+60）+6×35+5×35 | 963 |
| 2 | K34+696 | 京港澳高速 | 主线上跨 | 6×30+45+70+45+7×30 | 558 |
| 3 | K36+292 | 机场高速 | 主线上跨 | 4×30+（3×30）+3×35+50+80+50+4×30+4×30+5×30 | 893 |
| 4 | K36+082 | 郑开城际铁路 | 主线下穿 |  |  |

#### 2.1.8.3平面交叉

平面交叉共计56处，其中与二级路交叉2处，与三级路交叉4处，与四级路交叉13处，与等外路交叉37处。

### 2.1.9交通工程及沿线设施

交通工程及沿线设施是公路的重要组成部分，是发挥公路经济效益、保障行驶安全必不可少的配套设施，是公路现代化、智能化的标志之一。

交通工程及沿线设施分为安全设施、服务设施和管理设施三种。

#### 2.1.9.1交通安全设施

结合河南省省情，参考国内及河南省已建成的高等级公路项目的经验，本项目交通安全设施如下：

（1）交通标志

本项目无照明设施，因此所设交通标志均应采用反光材料制成，以提高交通标志的夜间可见功能，保证交通安全。

（2）交通标线

本工程的标线（路面标线）主要包括宽度不同、虚实不一的车道边缘线、车道分界线、立交斑马线、导向箭头等。根据道路的使用功能，分别示出右侧路缘带、车行道、硬路肩以及交叉口的渠化标线，车道指向，以便车辆各行其道，完善交通流的组织，以达到行车安全的目的。

（3）反光导标

本工程反光导标的设置，考虑到与路侧和中央分隔带护栏的结合，拟采用附着式轮廓标，附着在中央分隔带和路侧护栏凹槽处。另外在路面路缘线和车道分界线处设地面反光器，使明显反映出道路各车道和边线轮廓，为夜间行车提供安全服务。

（4）防护设施

本工程防护设施拟采用两种方式：钢筋混凝土防撞护栏 ，用于桥涵及各种交叉构造物上；波形钢板护栏用于道路部分。

#### 2.1.9.2交通服务、管理设施

根据本项目的具体情况其交通管理设施概略安排如下：

（1）交通服务、管理机构

根据本项目的实际情况，在K11+320路线南侧设置养护工区和K19+450路线北侧设置停车区各1处。统管本项目的行政管理、交通管理及监控、通信、交通量调查站的专门机构。

交通量调查站：拟设2处交通量调查站，分别与上述养护工区、停车区合建。

养护工区：拟设1处养护工区，分别与上述监控管理合建。

（2）监控系统

本项目监控系统随一级公路一次建成。交通量的统计由进、出口车检器及车道控制机等相应设备完成。

（3）通信系统

公路通信系统是为公路交通管理系统、监控系统、收费系统服务的，通信系统的通信质量直接影响监控系统、收费系统的服务水平。因此公路通信系统在公路管理中起着重要作用。

（4）供电系统

本项目采用分散供电方式，按区域从不同配电站引出市电，经变压后，低压传输，为本区段内的设施供电。

## 2.2项目投资及建设周期

本项目建设里程长38.15km，投资估算总金额为194942.61万元，本项目全部资金在申请交通运输部和交通运输厅干线公路升级改建资金后，剩余的资金由地方政府自筹。

本项目拟定2014年6月开工，2015年12月建成投入使用，工期18个月。

# 第三章    工程污染因素分析

## 3.1 施工期环境影响分析

### 3.1.1 施工期噪声

施工期主要噪声源有施工机械如运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。

为了尽可能降低施工噪声对敏感点影响，建议采取如下措施：

（1）合理安排施工现场，尽量将施工现场设置在远离居敏感点的地方。

（2）施工场地内安置的搅拌机等设备应设置临时隔声板等降噪措施。

（3）尽量采用低噪声设备，对超过国家标准的机械严禁进入施工场地内作业。

（4）施工过程中应定期对机器进行维护保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（5）声环境敏感点周围300m范围内，在夜间22:00—次日6:00之间应停止施工。

（6）工程施工机械、车辆在经过敏感点时，应该减速缓行、禁止鸣笛。

（7）在施工现场设置公告牌，列出施工活动进度安排，和周边群众保持联系，通过各种途径接受群众的投诉和建议。

施工期，由于工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，尤其是离工程施工场地较近的区域，但建设期的施工噪声的影响是短期的、暂时的，因此受噪声影响相对不大。

### 3.1.2 施工废气

施工扬尘污染主要来自以下几个方面：

- 筑路材料的装卸运输、混合料的拌和过程、未硬化的施工便道有大量的粉尘散落到周围的大气环境中；

- 建筑材料堆放时，尤其在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快情况下，粉尘污染会更严重；

- 沥青加热、搅拌以及沥青混凝土运输、摊铺过程中产生大量沥青油烟，其中所含的烃类、苯类也会对人体及环境产生不利影响。

施工期大气污染防治措施建议：

（1）道路硬化与管理，施工场地的施工便道必须全部硬化处理；道路及时清扫时并采取洒水措施，任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；

（2）围挡的设置。施工期间，建筑施工工地在城市主要干道、景观地区、繁华区域，其边界应设置高度2.0以上的围挡；其余设置1.8米以上围挡；围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

（3）裸露地(含土方) 覆盖。每一块独立裸露地面80%以上的面积必须进行绿化或覆盖措施施；覆盖措施的完好率必须在90%以上。覆盖措施包括：防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂等。

（4）易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

（5）持续洒水降尘措施。施工现场每天洒水4~5天，保证地面湿润，不起尘。

（6）拆迁现场由专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。

（7）运输车辆在驶出工地前，应对车轮、车身等部位进行清理以保证车辆清洁上路，洗车喷静水压不低于0.5MPa。

拌和站运行应采取的措施：

（1）拌和站场地全部采取硬化处理，砂石料堆场上方设置顶棚，所有砂石、物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。堆场四周设置雨水管道，防止雨天物料外流造成污染；

（2）在堆场周围设置旋转式喷淋装置，定期对砂堆进行洒水降尘，使堆场表面含水率控制在8%左右，尤其在大风天气，加多洒水次数，以最大限度地减少扬尘污染；

（3）在堆场周围设置高2m左右的围墙，为尽量减少堆场产生的扬尘对周边环境的影响；

（4）装卸原料时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生；

（5）建设方应安排专人定期对每个收尘器进行检查，若发现异常应立即停止生产并检修，以保证其正常生产，通过加强管理即可使该收尘器设备安全运行；

（6）砂子和石子运输车辆要严密遮盖；

（7）水泥、粉煤灰采用密封罐车运输，以减少原材料的散落。

### 3.1.3 施工期固体废物

施工期固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，施工建筑垃圾和生活垃圾送往市政部门指定地点填埋，外运时应采用带盖的渣土车封装，避免建筑垃圾在运输途中沿途洒落，尽量减少施工垃圾对环境的不利影响。施工期固体废物经上述措施处理后不会造成污染问题。

### 3.1.4 施工期废水

施工人员租住附近民房，不在施工现场食宿，施工期的废水主要为建筑施工废水和桥梁施工废水。

（1）项目施工期施工废水包括混凝土废水、泄漏的工程用水、混凝土保养废水以及施工过程筑路材料、挖方、填方、遇暴雨冲刷进入水体的废水。施工废水中的主要污染因子为SS，因此在施工中应根据不同筑路材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减少对水体的影响。注意施工期对路基的影响，避免冲蚀。在路面施工时，首先避免雨期或逆季节施工造成沥青废渣，其次应防止雨水冲刷，将沥青废渣冲入河流。

（2）桥梁施工中，主要是桥墩基础、墩身等工程将对河流水质的影响。目前桥梁施工一般都采用现代化机械作业和围堰施工工艺，对水流、河床基本无扰动，仅在施工初期构筑围堰场地会产生局部的河底扰动，因底泥浮起而使局部水体中泥沙等悬浮物增加。施工过程中应将从基坑开挖的泥沙运至陆上指定地点处置，严禁随意丢弃于河道内，防止其对置淤塞河道不利于暴雨时的行洪安全。桥梁施工时需要的物料堆放在两岸，若管理不严，遮挡不密，在雨季和暴雨期受雨水冲刷进入水体。

施工现场合理设置沉淀池，上述废水收集沉淀后，用于施工场地洒水抑尘，不外排。

综上所述，工程施工期产生的废水经处理后得到妥善处置，不外排。因此项目施工期对周围地表水环境影响较小。

### 3.1.5 施工期生态环境影响分析

修筑道路的同时，大量农田被侵占，更需要大量的土石方，特别是取土困难的平原区，高填深挖使线路两侧局部范围已有的植被容易遭到破坏，地表裸露，土壤变得疏松，随着这种微地貌的改变，在降雨集中季节雨水冲刷作用下，不可避免地造成一定程度的水土流失。同时，由于工程施工占地，路线经过地区耕地及植被面积有所减少，机械碾压、人员踩踏，使土壤结构发生改变，从而导致临时占地在施工结束后较长时间不能恢复其肥力，非耕地植被自然恢复也需要比较长的时间，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定程度的变化。

### 3.1.6水土流失及防止对策分析

施工期间，开挖土方的堆存、地表植被的破坏，可能会引起区域水土流失。主要包括：土方流失、弃渣流失、破坏地面植被造成水土流失、施工活动造成的水土流失等。评价建议：对临时的土方和料渣等固体物要及时清理和运送至城市垃圾填埋场；堆放时间过长的要给予布棚进行覆盖防护，修建一定高度的围堰和排水沟，防止漫流，减少水土流失量；临时堆场设置排水沟以减少水土流失。

综上所述，工程的施工应执行当地政府关于工程建筑施工时间的有关规定，合理安排工作时间，减少对附近居民的影响。工程在施工期间的噪声、废气、固废、废水、水土流失、植被破坏对区域环境的影响是短暂的，施工期完成后，噪声、扬尘、固废、废水、水土流失、植被破坏的影响也随之消失，不会形成环境污染问题。

## 3.2 营运期环境影响分析

### 3.2.1 声环境影响分析

项目应严格执行环评提出的降噪措施，加强道路两侧的绿化及相应的限制鸣笛的标志及限速等措施，对沿线敏感点预测值超标路段加设隔声装置，将大大降低此类噪声的影响，确保项目沿线噪声值达标。

### 3.2.2 汽车尾气污染

通车后，大气污染源主要是机动车排放的汽车尾气。机动车排放物属于流动源，对机动车尾气污染物的控制，单靠一条或几条路桥采取措施，是很难开展的，而且又是很难收到效果的。对机动车尾气污染物的控制应该是一个区域内的系统工程，与整个地区甚至国家的机动车尾气排放污染物排放控制政策措施密切相关。因而，本工程机动车尾气的污染控制措施应与地方及国家的机动车尾气控制政策措施结合起来，道路相关管理单位应在行动和意识上积极支持国家及当地各级部门对机动车尾气污染控制指定的各项政策措施，并力所能及地采取一些措施减少机动车尾气污染物污染。评价建议采取以下措施控制机动车尾气造成的污染：

①加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态；

②严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，加强执法力度，以减少尾气污染物的排放；

③执行环境监测制度，定期对公路沿线环境空气质量进行监督，尤其对学校、居民区等环境敏感点的监测，并建立环境质量报告制度，以便根据实际污染状况采取相应的措施，减轻不利影响；

④做好道路两侧绿化带的日常维护工作。

### 3.2.3 固废影响分析

项目产生的固体废弃物主要是路人随手丢弃的垃圾，由环卫部门定期负责清扫收集后，运至市政部门指定地点填埋。

## 3.3采取的环保措施

工程施工期及营运期所采取的环保措施见表3.3-1和表3.3-2。

表3.3-1      工程施工期环境保护措施一览表

| 项目 | 环境保护措施 |
| --- | --- |
| 噪 声 污 染 防 治 措 施 | 施工场地 布置 | 1.合理安排施工现场，尽量将施工现场设置在远离居敏感点的地方。 2.施工场地内安置的搅拌机等设备应设置临时隔声板等降噪措施。 |
|  | 施工 机械 | 1.尽量采用低噪声设备，对超过国家标准的机械严禁进入施工场地内作业。 2.施工过程中应定期对机器进行维护保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 |
|  | 敏感点 | 1.声环境敏感点周围300m范围内，在夜间22：00—次日6：00之间应停止施工，并严禁夜间进行打桩作业。 2.工程施工机械、车辆在经过敏感点时，应该减速缓行、禁止鸣笛。 3.在施工现场设置公告牌，列出施工活动进度安排，和周边群众保持联系，通过各种途径接受群众的投诉和建议。 |
|  | 施工人员 | 按照劳动卫生标准控制劳动时间，并采取一定的安全、卫生防护措施。 |
| 大 气 污 染 防 治 措 施 | 施工场地 | 对各类堆场加强管理，在四周设置挡风墙，合理安排垛堆位置，必要时在垛堆表面采用蓬布覆盖，尽可能的减少扬尘的产生。 |
|  | 物料运输及施工道路 | 1.水泥、砂和石灰等易洒落的散装物在装卸、使用、运输、转运、和临时堆存过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 2.配备洒水车，对施工场地和进出堆场的道路以及主要物料运输道路进行洒水，每天洒水频次不得少于两次，在干燥大风易起尘的天气，适当增加洒水频次，以减少由于车辆经过和风吹引起的道路扬尘。 |
|  | 沥青烟和 扬尘 | 1.拌合站布袋式除尘器需加强检修已确保正常运行； 2.运输车辆减速慢行，同时在必要的情况下加盖蓬布。 |
|  | 施工人员 | 加强对施工人员的管理，提高环境保护意识，倡导文明施工。 |
| 水 污 染 治 理 措 施 | 施工场地 | 1.施工场地、料场等应尽量远离原有河道，禁止使用有毒有害的建筑材料。 2.施工人员生活垃圾严禁随意倾倒，应集中收集由环卫部门运走。 3.施工中的废油、废沥青严禁在路边随意堆放。 |
|  | 施工机械 | 施工机械车辆加强养护，避免漏油现象的发生，同时机械车辆检修必须到专业修理站检修。 |
|  | 桥梁工程 施工 | 1.在桥梁桥墩开挖过程中，应设置临时性沉淀池，开挖泥浆必须经过沉淀，使泥沙沉淀后排放或利用，工程施工结束后应推平沉淀池。 2.施工时产生的淤泥禁止随意堆放，可在道路沿线指定地点设置围堰堆填，并在施工结束前清运至郑州市垃圾处理场处理。 3.桥梁工程施工机械必须严格检查，防止油料泄露现象的发生。 |
| 固 废 处 置 措 施 | 施工场地 | 施工场地应保持整洁，及时清扫，生活垃圾统一收集，并与环卫部门协商，由郑州市环卫部门负责清运处理。 |
|  | 施工道路 | 1.施工中清理出来的弃土弃渣应在指定地点临时堆存并及时清运至垃圾填埋场填埋处理。 2.工程竣工后，应及时清理杂物，并尽量恢复到占用前的状态。 |
|  | 可回收废料 | 施工过程中产生的废钢筋、废铁料、废钢管等可回收材料应回收处理，减少资源流失。 |
| 生 态 影 响 减 缓 措 施 | 施工占地 植被修复 | 1.划定施工范围，将施工活动严格控制在施工范围内，避免施工范围外的土壤和植被遭到破坏。 2.尽量保护规划范围内的树木、可移栽的树木一定要移栽，尽量不砍或少砍，加强管理，不得砍伐规划以外的树木，尽量减少对作业区周围草地、灌木等植被的损坏。 3.施工结束后立即整治，恢复植被，可采取边绿化边建设的方式。 4.开挖土方及时回填，未能利用的弃土及时清运。 |

表3.3-2           工程营运期环境保护措施一览表

| 序号 | 项目 | 防治对策或保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交 通 噪 声 | 绿化 | 加强该路段两侧绿地的绿化工作，多种植高大乔木。 |
|  |  | 车辆 | 1. 低速行驶，降低汽车行驶过程中产生的噪声。 2. 在距离敏感点较近路段禁止鸣笛。 |
|  |  | 路面 | 1.保证路面质量，及时对残破路面进行修补。 2.采用低噪声路面，减少路面车辆产生的交通噪声。 |
| 2 | 大气污染防治措施 | 路面 | 保持路面清洁，减少路面灰尘等产生扬尘影响。 |
|  |  | 行驶车辆 | 1.上路行驶车辆排放尾气必须达标，禁止不达标车辆上路。 2.加强对装载易散失物资车辆的管理，运输这类物品时需加盖蓬布或采取其他封闭防散落措施。 |
|  |  | 其他 | 加强公路两侧绿化带的建设，加强对汽车排放尾气的吸收。 |
| 3 | 水污染防治措施 | 桥梁设计 | 1.在桥梁两侧设置必要的地表径流收集系统，在必要地点设置集液池，用于收集风险事故中排放的有毒有害物质。 2.按照《公路养护技术规范》中有关桥梁养护的相关要求，加强桥梁工程安全检查、监控、确保安全。 |
|  |  | 运输车辆 | 装载易散落、易起尘的散货车辆，必须加高蓬布后，才能上路行驶，防止散落材料经雨水冲刷后造成污染。 |
| 4 | 生态恢复和景观绿化措施 | 工程施工活动结束后应立即对临时占地进行植被恢复。 主体工程基本建成后，应立即开展路基边坡、中央分隔带等的绿化工作，绿化与景观相结合，按照绿化工程设计进行。 |

# 第四章    评价结论和建议

## 4.1 评价结论

G310中牟境改建工程的建设对促进地区经济发展，改善交通运输状况具有巨大的作用。项目建设的同时会对沿线环境带来例如丧失土地资源、植被破坏和环境质量下降等影响，但在采取相应措施后，项目对环境的不利影响可以得到减轻或消除，开发建设带来的不利影响可为环境所接受。综上所述，拟建项目不存在重大的环境制约因素，在严格执行工程环保措施，切实落实环保“三同时”制度的前提下，从环境保护角度讲本工程的建设是可行的。

## 4.2 建议

（1）运输土方和建筑材料的车辆必须采取防风遮盖措施，垃圾运输时也要采取遮盖措施。

（2）施工期间，遇大风天气或空气干燥天气条件时，应采用覆盖和洒水等措施减少扬尘污染。

（3）施工运输车辆要统一调度，保证车辆畅通，减少尾气排放。

（4）施工临时的土方和料渣等固体物，要及时清理和运送，减少水土流失量；不能及时清理的，要集中堆放，并覆盖以防止降雨或大风天气造成的流失和扬尘。

（5）营运期道路两侧垃圾箱收集的生活垃圾必须及时清运。

（6）建议工程实施过程中与给排水、电力、电信、燃气、热力等部门密切合作，在相关部门统一协调下，同期进行建设，避免造成不必要的重复建设。

（7）项目竣工后，应及时提请环保部门验收后方可正式投入运行。

# Text boxes

图2.1-1     路基标准横断面图