S312郑州境改建工程（G107东移至江山路段）施工招标公告

1.招标条件

本招标项目S312郑州境改建工程（G107东移至江山路段）已由郑州市发展和改革委员会以《关于省道312郑州境改建工程（国道107东移至江山路段）可行性研究报告（调整报告）批复》（郑发改基础〔2020〕48号文）批准建设，施工图设计已由 郑州市交通运输局 以 郑交规划【2020】44号 批准，建设资金来自财政资金，出资比例为100%，招标人为郑州市公路事业发展中心（原郑州市公路管理局）。项目已具备招标条件，现对该项目的土建施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点、规模

该项目起点位于中牟县万滩镇十里店村南600米，与在建的国道107东移交叉处（起点桩号K29+113），向西沿郑徐客专北侧，于关帝庙东折向西南，在北周庄北进入金水区，于金水区南来潼寨东上黄河大堤淤背区，沿淤背区向西分别利用京港澳高速公路、公铁两用桥桥孔下穿，过南月堤后向西南偏离黄河大堤淤背区，向西上跨老国道107后与天河路交叉，继续向西止于惠济区与江山路交汇处（终点桩号K66+260）。路线全长37.147公里，扣除与在建的国道107东移至四港联动大道连接线共线6.026公里，实际建设里程31.121公里。

该项目拟路基填方2645.2千立方米，路基挖方185.8千立方米；沥青混凝土路面810.8千平方米（含机动车道、非机动车道、公交港湾）。全线共新建桥梁233米/7座（其中中桥191米/5座，小桥42米/2座），新建涵洞12道；设置分离式立交7处（其中4处新建，3处利用）；通道2道，管线保护涵7道；平面交叉33处；养护工区1处，路段监控通信站1处，服务区1处。全线设置交通安全、照明等配套设施。

2.2技术标准

按照规划部门意见，该项目保持一级公路兼具城市道路功能，结合实际需求在沿线设置车辆停靠港湾，道路标准横断面为双向四车道宽46米，按照设计方案自西向东分别为城市段、大堤段和郊野段，其中单侧人行道宽度2米，非机动车道3.5米，2条机动车道宽度为3.25米和3.5米。路面面层采用沥青混凝土结构，桥涵设计荷载公路-Ⅰ级；桥涵设计洪水频率为1/100。其他技术指标结合项目实际按照《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014）和《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012)等有关规范执行。

2.3计划工期

施工标段工期：9个月；工程缺陷责任期24个月。

2.4招标范围及标段划分

本次施工招标划分为 5 个标段：

施工1标段（编号为S312-SG1合同段）招标范围：起讫桩号：K35+139～K38+800分段长度：3.661Km范围内的涵洞；路基路面、排水等项目；详见施工图纸及工程量清单的所有内容。

施工3标段（编号为S312-SG3合同段）招标范围：起讫桩号：K52+700～K56+000分段长度：3.300Km范围内的淤罐渠中桥、东大坝中桥；路基路面、排水等项目；详见施工图纸及工程量清单的所有内容。

施工4标段（编号为S312-SG4合同段）招标范围：起讫桩号：K56+000～K59+400分段长度：3.400Km范围内的路基路面、排水等项目；详见施工图纸及工程量清单的所有内容。

施工5标段（编号为S312-SG5合同段）招标范围：起讫桩号：K59+400～K63+000分段长度：3.600Km范围内的东风干渠中桥；路基路面、排水等项目；详见施工图纸及工程量清单的所有内容。

施工6标段（编号为S312-SG6合同段）招标范围：起讫桩号：K63+000～K66+260分段长度：3.260Km范围内的斜村小桥；路基路面、排水。（不含服务区、养护工区、路段监控通信站）等项目；详见施工图纸及工程量清单的所有内容。

注：施工2标段不纳入本次招标。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包一级（含一级）以上资质且具有有效的安全生产许可证，2015年1月1日以来（以交工时间为准），完成过1项单项合同建设里程不少于5公里（或单项合同额不少于1亿元）的一级公路（或高速公路）工程施工项目，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3每个投标人最多可对 2个标段投标，但每个投标人只允许中其中 1个标段。(若同一投标人多个标段排名均为第一时，则选取招标人报价较高的标段中标。)

对投标人信用等级的认定条件为：本次招标不接受最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级的投标人投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站被列入失信被执行人名单的投标人，拒绝其参与本次投标活动。

4.招标文件的获取

4.1凡有意申请参加投标者，请于2020年3月10日至2020年3月16日前，请登录“郑州公共资源电子招投标交易平台http://www.zzsggzy.com/TPBidder”，凭CA证书下载招标文件。尚未办理企业CA锁的，河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链：（http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理，点击交易中心登录入口自助绑定。如遇使用问题请拨打客服电话0371-96596。

4.2投标人须注册成为郑州市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台进行文件下载，并按系统提示自行下载所含格式（*.ZZZF）的招标文件及资料。

4.3招标文件每套售价1000元，图纸每套售价3000元，售后不退。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2020年3月30日11时00分（北京时间）。电子投标文件(*.ZZTF格式)须在投标截止时间前加密上传。

5.3加密电子投标文件递交地点：郑州市公共资源交易中心（http://www.zzsggzy.com/）电子交易平台。开标地点：郑州市公共资源交易中心三楼第五开标室（原）（郑州市淮河西路39号）。

5.4投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA数字证书签章和加密的电子投标文件（.ZZTF格式）。加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5.5开标时，各投标人需携带本单位CA数字证书（制作投标文件时所使用的CA数字证书）进行文件解密工作。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《郑州市交通运输局网站》、《郑州市公共资源交易中心》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

7.联系方式

招 标 人：郑州市公路事业发展中心

（原郑州市公路管理局）

地    址：郑州市航海西路28号

联 系 人：娄先生

电    话：0371-68995128

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地    址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼

联 系 人：贺先生

电    话：0371-65359921 15003824122

监督部门：郑州市交通运输局

地    址：郑州市工人南路165号

电    话：0371-67178870

传    真：/

电子邮箱：zzsjtwgcc@163.com

2020年3月9日